1000 ív papír tömege kg-ban a névleges négyzetméter-tömeg (g/m2) alapján

| Gramm-tömeg [g/m2] | A/0 841x1189 [mm] | A/1 594x841 [mm] | A/2 420x594 [mm] | A/3 297x420 [mm] | A/4 210x297 [mm] | BB/1 700x1000 [mm] | BB/2 500x700 [mm] | BB/3 350x500 [mm] | 610x860 [mm] | 630x880 [mm] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20 | 20,0 | 10,0 | 5,00 | 2,50 | 1,25 | 14,0 | 7,00 | 3,50 | 10,5 | 11,1 |
| 30 | 30,0 | 15,0 | 7,50, | 3,75 | 1,87 | 21,0 | 10,50 | 5,25 | 15,7 | 16,6 |
| 40 | 40,0 | 20,0 | 10,00 | 5,00 | 2,50 | 28,0 | 14,00 | 7,00 | 21,0 | 22,2 |
| 50 | 50,0 | 25,0 | 12,50 | 6,25 | 3,12 | 35,0 | 17,50 | 8,75 | 26,2 | 27,7 |
| 53 | 53,0 | 26,5 | 13,25 | 6,62 | 3,31 | 37,0 | 18,50 | 9,25 | 27,8 | 29,4 |
| 55 | 55,0 | 27,5 | 13,75 | 6,87 | 3,43 | 38,5 | 19,25 | 9,62 | 28,9 | 30,5 |
| 60 | 60,0 | 30,0 | 15,00 | 7,50 | 3,75 | 42,0 | 21,00 | 10,50 | 31,5 | 33,3 |
| 65 | 65,0 | 32,5 | 16,25 | 8,12 | 4,06 | 45,5 | 22,75 | 11,37 | 34,1 | 36,0 |
| 70 | 70,0 | 35,0 | 17,50 | 8,75 | 4,37 | 49,0 | 24,50 | 12,25 | 36,7 | 38,8 |
| 80 | 80,0 | 40,0 | 20,00 | 10,00 | 5,00 | 56,0 | 28,00 | 14,00 | 42,0 | 44,4 |
| 90 | 90,0 | 45,0 | 22,50 | 11,25 | 5,62 | 63,0 | 31,50 | 15,75 | 47,2 | 49,9 |
| 100 | 100,0 | 50,0 | 25,00 | 12,50 | 6,25 | 70,0 | 35,00 | 17,50 | 52,5 | 55,4 |
| 110 | 110,0 | 55,0 | 27,50 | 13,75 | 6,87 | 77,0 | 38,50 | 19,25 | 57,7 | 61,0 |
| 115 | 115,0 | 57,4 | 28,70 | 14,30 | 7,20 | 80,5 | 40,30 | 20,10 | 60,3 | 6,3,8 |
| 120 | 120,0 | 60,0 | 30,00 | 15,00 | 7,50 | 34,0 | 42,00 | 21,00 | 63,0 | 66,5 |
| 130 | 130,0 | 65,0 | 32,50 | 16,25 | 8,12 | 91,0 | 45,50 | 22,75 | 68,2 | 72,1 |
| 135 | 135,0 | 67,4 | 33,70 | 16,80 | 8,40 | 64,5 | 47,30 | 23,60 | 70,8 | 74,8 |
| 140 | 140,0 | 70,0 | 35,00 | 17,50 | 8,75 | 98,0 | 49,00 | 24,50 | 73,4 | 77,6 |
| 150 | 150,0 | 75,0 | 37,50 | 18,75 | 9,37 | 105,0 | 52,50 | 25,25 | 78,7 | 83,2 |
| 160 | 160,0 | 80,0 | 40,00 | 20,00 | 10,00 | 112,0 | 56,00 | 28,00 | 83,9 | 88,7 |
| 170 | 170,0 | 84,9 | 42,40 | 21,20 | 10,60 | 119,0 | 59,50 | 29,80 | 89,2 | 94,2 |
| 180 | 180,0 | 90,0 | 45,00 | 22,50 | 11,25 | 126,0 | 63,00 | 31,50 | 94,4 | 99,8 |
| 200 | 200,0 | 100,0 | 50,00 | 25,00 | 12,50 | 140,0 | 70,00 | 35,00 | 104,9 | 110,9 |
| 220 | 220,0 | 110,0 | 55,00 | 27,50 | 13,75 | 154,0 | 77,00 | 38,50 | 154,0 | 122,0 |
| 225 | 225,0 | 112,4 | 56,10 | 28,10 | 14,00 | 157,5 | 78,80 | 39,40 | 118,0 | 124,7 |
| 240 | 240,0 | 120,0 | 60,00 | 30,00 | 15,00 | 168,0 | 84,00 | 42,00 | 125,9 | 133,1 |
| 250 | 250,0 | 125,0 | 62,50 | 31,25 | 15,62 | 175,0 | 87,50 | 43,75 | 131,2 | 138,6 |
| 275 | 275,0 | 137,4 | 68,60 | 34,30 | 17,20 | 192,5 | 96,30 | 48,10 | 144,3 | 152,5 |
| 300 | 300,0 | 149,9 | 74,80 | 37,40 | 18,70 | 210,0 | 105,00 | 52,50 | 157,4 | 166,3 |

Papírok szabványos méretei

| A | B | BB | C | FR |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Alak jele | Méret [mm] | Alak jele | Méret [mm] | Alak jele | Méret [mm] | Alak jele | Méret [mm] | Alak jele | Méret [mm] |
| A/0 | 841x1189 | B/0 | 1000x1414 | BB/0 | 1000x1414 | C/0 | 917x1297 | FR/0 | 780x1040 |
| A/1 | 594x841 | B/1 | 707x1000 | BB/1 | 700x1000 | C/1 | 648x917 | FR/1 | 520x780 |
| A/2 | 420x594 | B/2 | 500x707 | BB/2 | 500x700 | C/2 | 458x648 | FR/2 | 390x520 |
| A/3 | 297x420 | B/3 | 353x500 | BB/3 | 350x500 | C/3 | 324x458 | FR/3 | 260x390 |
| A/4 | 210x297 | B/4 | 250x353 | BB/4 | 250x350 | C/4 | 229x324 | FR/4 | 195x260 |
| A/5 | 148x210 | B/5 | 176x250 | BB/5 | 175x250 | C/5 | 162x229 | FR/5 | 130x195 |
| A/6 | 105x148 | B/6 | 125x176 | BB/6 | 125x175 | C/6 | 114x162 | FR/6 | 97x130 |
| A/7 | 74x105 | B/7 | 88x125 | BB/7 | 87x125 | C/7 | 81x114 | FR/7 | 65x97 |
| A/8 | 52x74 | B/8 | 62x88 | BB/8 | 62x87 | C/8 | 57x81 | FR/8 | 48x65 |

Sajtótermékek szabványos méretei

| A papírív mérete [mm] | Az alak jele | A hajtogatott termék mérete [mm] | A körülvágott termék mérete [mm] | Az alkalmazható szedéstükör mérete [ciceró] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Szélesség | Magasság | Szélesség | Magasság | Szélesség | Magasság |
| A/1 594x841 | A/3 | 295 | 417 | 290-2 | 407-2 | 52x72 | 56x80 |
|  | A/4 | 207 | 295 | 202-2 | 285-2 | 34x48 | 38x54 |
|  | AN/20 | 207 | 236 | 202-2 | 226-2 | 31x33 | 34x37 |
|  | A/5 | 147 | 207 | 142-2 | 197-2 | 22x31 | 24x36 |
|  | AK/40 | 117 | 207 | 112-2 | 197-2 | 15x30 | 18x33 |
|  | AK/24 | 104 | 195 | 99-2 | 185-2 | 14x28 | 17x32 |
|  | A/6 | 103 | 147 | 98-2 | 137-2 | 14x21 | 17x25 |
| BB/1 700x1000 | B/4 | 248 | 346 | 243-2 | 336-2 | 40x56 | 44x62 |
|  | BN/12 | 230 | 248 | 225-2 | 238-2 | 34x34 | 38x38 |
|  | B/5 | 173 | 248 | 168-2 | 238-2 | 26x38 | 28x42 |
|  | BN/20 | 173 | 197 | 168-2 | 188-2 | 25x27 | 27x30 |
|  | BN/24 | 172 | 166 | 167-2 | 157-2 | 24x25 | 26x28 |
|  | B/6 | 124 | 173 | 119-2 | 163-2 | 18x24 | 21x30 |
|  | BK/40 | 99 | 173 | 94-2 | 163-2 | 13x24 | 15x26 |
| FR/1 520x780 | FR/4 | 193 | 258 | 188-2 | 248-2 | 31x39 | 34x43 |
|  | FR/5 | 129 | 193 | 124-2 | 183-2 | 19x29 | 21x32 |
|  | FRK/40 | 103 | 193 | 98-2 | 183-2 | 14x28 | 16x31 |
|  | FR/6 | 96 | 129 | 92-2 | 122-2 | 12x18 | 14x20 |

Mm értékek átszámítása pontra

| Mm | Pont | Mm | Pont | Mm | Pont | Mm | Pont | Mm | Pont |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2,66 | 11 | 29,26 | 21 | 55,86 | 31 | 82,46 | 45 | 119,7 |
| 2 | 5,32 | 12 | 31,92 | 22 | 58,52 | 32 | 85,12 | 50 | 133,0 |
| 3 | 7,98 | 13 | 34,58 | 23 | 61,18 | 33 | 87,78 | 55 | 146,3 |
| 4 | 10,64 | 14 | 37,24 | 24 | 63,84 | 34 | 90,444 | 60 | 159,6 |
| 5 | 13,80 | 15 | 39,90 | 25 | 66,50 | 35 | 93,10 | 65 | 172,9 |
| 6 | 15,96 | 16 | 42,56 | 26 | 69,16 | 36 | 95,76 | 70 | 186,2 |
| 7 | 18,62 | 17 | 45,22 | 27 | 71,82 | 37 | 98,42 | 75 | 199,5 |
| 8 | 21,28 | 18 | 47,88 | 28 | 74,48 | 38 | 101,08 | 80 | 212,8 |
| 9 | 23,94 | 19 | 50,54 | 29 | 77,14 | 39 | 103,74 | 85 | 226,1 |
| 10 | 26,60 | 20 | 53,20 | 30 | 79,80 | 40 | 106,40 | 90 | 239,4 |

Mm értékek átszámítása ciceróra és pontra

| Mm | Ciceró | Mm | Ciceró | Mm | Ciceró | Mm | Ciceró | Mm | Ciceró |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0c2,66 | 11 | 2c5,26 | 21 | 4c7,86 | 31 | 6c10,5 | 45 | 9c11,7 |
| 2 | 0c5,32 | 12 | 2c7,92 | 22 | 4c10,5 | 32 | 7c1,12 | 50 | 11c1,0 |
| 3 | 0c7,98 | 13 | 2c1036 | 23 | 5c1,18 | 33 | 7c3,78 | 55 | 12c2,3 |
| 4 | 0c10,6 | 14 | 3c1,24 | 24 | 5c3,84 | 34 | 7c6,44 | 60 | 13c3,6 |
| 5 | 1c1,80 | 15 | 3c3,90 | 25 | 5c6,50 | 35 | 7c9,10 | 65 | 14c4,9 |
| 6 | 1c3,96 | 16 | 3c6,56 | 26 | 5c9,16 | 36 | 7c11,8 | 70 | 15c6,2 |
| 7 | 1c6,62 | 17 | 3c9,22 | 27 | 5c11,8 | 37 | 8c2,42 | 75 | 16c7,5 |
| 8 | 1c9,28 | 18 | 3c11,9 | 28 | 6c2,48 | 38 | 8c5,08 | 80 | 17c8,8 |
| 9 | 1c11,9 | 19 | 4c2,54 | 29 | 6c5,14 | 39 | 8c7,70 | 85 | 18c10,1 |
| 10 | 2c2,60 | 20 | 4c5,20 | 30 | 6c7,80 | 40 | 8c10,4 | 90 | 19c11,4 |

Pont értékek átszámítása mm-re

| Pont | Mm | Pont | Mm | Pont | Mm | Pont | Mm | Pont | Mm |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0,376 | 13 | 4,887 | 25 | 9,398 | 38 | 14,286 | 64 | 24,060 |
| 2 | 0,752 | 14 | 5,263 | 26 | 9,774 | 40 | 15,038 | 68 | 25,564 |
| 3 | 1,128 | 15 | 5,639 | 27 | 10,150 | 42 | 15,789 | 72 | 27,068 |
| 4 | 1,504 | 16 | 30,15 | 28 | 10,526 | 44 | 16,541 | 76 | 28,571 |
| 5 | 1,880 | 17 | 6,391 | 29 | 10,802 | 46 | 17,293 | 80 | 30,075 |
| 6 | 2,256 | 18 | 6,767 | 30 | 11,278 | 48 | 18,045 | 88 | 33,083 |
| 7 | 2,632 | 19 | 7,143 | 31 | 11,654 | 50 | 18,797 | 96 | 36,090 |
| 8 | 3,008 | 20 | 7,519 | 32 | 12,030 | 52 | 19,549 | 104 | 39,098 |
| 9 | 3,383 | 21 | 7,895 | 33 | 12,406 | 54 | 20,301 | 112 | 42,105 |
| 10 | 3,759 | 22 | 8,271 | 34 | 12,781 | 56 | 21,053 | 120 | 45,113 |
| 11 | 4,135 | 23 | 8,647 | 35 | 13,158 | 58 | 21,805 | 128 | 48,120 |
| 12 | 4,511 | 24 | 9,023 | 36 | 13,534 | 60 | 22,556 | 136 | 51,128 |

Ciceró értékek átszámítása cm-re

| Ciceró | Cm | Ciceró | Cm | Ciceró | Cm | Ciceró | Cm | Ciceró | Cm |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0,451 | 13 | 5,865 | 25 | 11,278 | 37 | 16,692 | 49 | 22,105 |
| 2 | 0,902 | 14 | 6,316 | 26 | 11,729 | 38 | 17,143 | 50 | 22,557 |
| 3 | 1,353 | 15 | 6,767 | 27 | 12,181 | 39 | 17,594 | 51 | 23,008 |
| 4 | 1,805 | 16 | 7,218 | 28 | 12,632 | 40 | 18,045 | 52 | 23,459 |
| 5 | 2,256 | 17 | 7,669 | 29 | 13,083 | 41 | 18,496 | 53 | 23,910 |
| 6 | 2,707 | 18 | 8,120 | 30 | 13,534 | 42 | 18,947 | 54 | 24,361 |
| 7 | 3,158 | 19 | 8,571 | 31 | 13,985 | 43 | 19,399 | 55 | 24,812 |
| 8 | 3,609 | 20 | 9,023 | 32 | 14,436 | 44 | 19,850 | 56 | 25,263 |
| 9 | 4,060 | 21 | 9,474 | 33 | 14,887 | 45 | 20,301 | 57 | 25,714 |
| 10 | 4,511 | 22 | 9,925 | 34 | 15,338 | 46 | 20,752 | 58 | 26,166 |
| 11 | 4,962 | 23 | 10,376 | 35 | 15,790 | 47 | 21,203 | 59 | 26,617 |
| 12 | 5,414 | 24 | 10,827 | 36 | 16,241 | 48 | 21,654 | 60 | 27,068 |